## Slide 1: 260107 수업
X는 입력 릴레이, 외부 입력신호로서 유니티에서 반응해서 PLC에 신호를 입력함 Ex) 광학센서, 실린더센서 감지 → X1으로 설정 돼있는 포워드 센서에 로드가 닿으면 X1이 여자됨
Y는 출력 릴레이, 외부 출력신호로서 PLC 래더에서 도출된 신호를 유니티에 출력으로 보냄 Ex) 램프, 컨베이어 운전, 로드 전진, 생산
M은 내부 릴레이로서 가상보조스위치 로직의 연결, 자기유지회로에 사용
D는 데이터 레지스터로서 숫자를 저장함 Ex) [MOV K100 D0] : D0에 숫자 100을 저장 → 단계별로 진행하는 래더 생성 가능 [= D0 K50] : D0의 값이 50인지 확인하는 접점.

## Slide 2: EX02 PLC 래더
X4(광학 센서3)가 감지되면 입력으로 PLC에 신호 전달
로드가 전진하면 Forward Sensor에 감지됨 → PLC 래더 X5에 신호 입력됨