## Slide 1: 260106 수업

## Slide 2: EX01 PLC 래더
SM400(펄스, 처음에 한번) – 공정당 생산수량을 정함, D20에 10을 입력함.
M0(시작버튼)은 공정 운행 중, 긴급정지상태가 아닐 때만 반응함
공정 가동 중이 아닐 때 M0를 누르면 M100(공정시작) SET, C0(1공정생산완료), D0(생산 집계), D2(메탈 집계), D6(메탈 비율) 전부 리셋하고 새로 시작함.
SET으로 설정한 M100이 여자되면 M101(공정 운행중) 여자, M2(긴급 정지) B접점으로 추가
M2 A접점 병렬로 추가하고 M102(긴급정지 상태) 출력
M100 B접점에 SM412(0.5초마다 점멸) 직렬로 추가하고 M103(공정 정지) 출력
M101(공정 운행중) Y0(제품 생산), Y3(녹색 램프) 출력
M102(긴급 정지상태) Y1(적색 램프) 출력
M103(대기상태) Y2(황색 램프) 출력

## Slide 3: EX01 PLC 래더
SM400(펄스, 처음에 한번) – 공정당 생산수량을 정함, D20에 10을 입력함.
메탈 감지하면 M105로 메탈 로드 후퇴가 Reset 되어 뒤로 당겨지고 M104로 메탈 로드 전진이 Set되어 앞으로 나감.
D2(메탈 집계 현황) 숫자가 1 올라가고, D10(전체 메탈 집계)도 1개 올라감.
D2 * 1,000을 하고 D4로 출력
D4 / D0(생산 집계 현황)으로 나누어 현재 메탈 비율을 계산함.
D10 * 1,000을 해서 D12로 출력
D12 / D100(전체 생산 집계)으로 나눠서 전체 메탈 비율을 계산함.
Reset 하면 현재 생산수량, 메탈 수량, 메탈 비율만 리셋 되고, 전체 수량은 그대로 집계됨.