## Slide 1: 260102 수업
컨베이어 PLC 디자이너로 버튼 만들어서 ON, OFF, 비상정지 제어
유니티 UI에서 토글버튼 만들고 PLC의 주소 추가해서 유니티에서 제어
토글 스탑 누르면 토글_포워드, 리버스 버튼은 off되고 비활성화 됨

## Slide 2
스크립트 설정화면에서 윗부분으로 설정하면 true면 true, false면 false에서만 작동함
아래에 있는 bool로 설정하면 true일 때, false로 작동하게끔 제어가 가능함.

## Slide 4
토글_포워드에 토글 그룹 컴포넌트 추가하고 오프에서는 Allow Switch Off에 체크
토글_리버스는 토글 컴포넌트에 있는 그룹 항목에 포워드 추가 시킴

## Slide 5
토글_스탑은 토글 그룹에 포함될 필요 없으므로 ON Value Changed에 +로 추가해서 포워드, 리버스 각각 추가하고 토글 아랫부분에서 bool isOn 선택
체크 해제 → 토글 켜지면 포워드, 리버스 모두 Off

## Slide 6
토글 정지를 눌렀다가 복귀되었을 때에는 포워드, 리버스 버튼이 활성화 되게 함

## Slide 7
포워드 버튼이 눌러졌을 때 상호 작동하게 하지 않고 버튼처럼 사용함.

## Slide 8
정지버튼을 눌렀을 때 포워드, 리버스의 상호작동을 먼저 끔
이후에 포워드, 리버스 작동이 OFF
추가로 포워드, 리버스 버튼이 비활성화됨.

## Slide 9
정회전에 대해서 X5(신호)와 M4(내부메모리)로 구분 시킴
→ 변경사항이 생길 때 대처하기에 비교적 간단함
Ex) Y27 변경이 생기면 출력을 찾아서 일일이 다 바꿔야 됨
비상정지 버튼을 누르면 포워드, 리버스 신호 모두 리셋 시킴
→ 눌러져 있는 동안 작동 안되게 함.

## Slide 10
PLC 래더에서 제품생산, 카운터, 카운터 여자되면 정지되게 설정
포워드 센서에 MX Input Module추가, 어드레스에 M6(제품생산) 입력
On Changed Detect에서 센서가 제품 5개를 감지하고 카운트하면
M6 OnChangedValue에서 생산 OFF함